Gmina Wojsławice                                                                                   Wojsławice, dnia 22.12.2017 r.

ul. Rynek 30

22-120 Wojsławice

GOSR.271.18.2017

Wszyscy zainteresowani

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: ”Budowa 47 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wojsławice w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zamieszczam treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi:

1.	W ogłoszeniu o zamówieniu w części 11.4 Zamawiający wymaga aby oczyszczalnia przydomowa pracowała całkowicie bez użycia energii Elektrycznej.

a)	Czy powyższe odnosi się jedynie do samej oczyszczalni?

b)	czy również do przypadku kiedy, praca — prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni wymaga użycia prądu.

c)	Czy w takim przypadku dla spełnienia powyższego warunku związanego z przedmiotem zamówienia nastąpi identyfikacja zapisów raportu w którym informacja o zużyciu energii zgodnie z normą powinna zostać zwarta w sprawności oczyszczania zgodnie z załącznikiem

d)	Jeżeli z raportu będzie wynikać zużycie energii w przypadku użycia pompy to czy w Zamawiający uzna, że zostanie spełniony wymóg braku poboru prądu przez oczyszczalnię ścieków?

Zamawiający nie podaf elementów składowych oczyszczalni czy zatem pompa uzna zostanie za element oczyszczalni pozwalający jej na prawidłowe funkcjonowanie.

Jeśli zatem Zamawiający dopuszcza pracę oczyszczalni przy użyciu pompy a tym samym możliwości poboru energii, to czy nie wymaga to zmiany treści ogłoszenia i jasnego doprecyzowania powyższej kwestii?

Jednocześnie zwracam uwagę na zapisy art. 12a ust. 2 PZP?

Odp. Zamawiający wymaga aby technologia oczyszczania ścieków nie wymagała zainstalowania urządzeń typu dmuchawy, elektrozawory, sterowniki, pompy mamutowe itp. zużywających energię elektryczną. Jedynym urządzeniem elektrycznym w całych układzie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków może być pompa ścieku oczyszczonego lub surowego. Wymagalność pompy ścieku określi Wykonawca dokonując wizji lokalnej w terenie na etapie oceny warunków technicznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na poszczególnych działkach.

Zamawiający wymaga aby zgodnie z treścią normy proces oczyszczania zachodził w szczelnym zbiorniku lub zbiornikach oczyszczalni. Zatem dla samego procesu oczyszczania ścieków prowadzonego w zamkniętych szczelnych zbiornikach wymagane jest zerowe zużycie prądu i ta informacja powinna znaleźć się w raportach z badań oraz wynikać z pozostałych dokumentów technicznych dla oferowanej oczyszczalni ścieków.

Wykaz dokumentów w tym raportów został podany w treści ogłoszenia i SIWZ oraz PFU.

Raporty muszą dotyczyć normy PN-EN 12566-3+A2:2013 dla kompletnej oczyszczalni przebadanej jako całość od wlotu do wylotu ścieków oczyszczonych gdzie proces oczyszczania zachodzi w szczelnym zbiorniku lub zbiornikach oczyszczalni.

2.	Dlaczego jako główny kod CPV podano ogólny nr CPV dla robót budowalny a pozostałe kody odnoszą się w większości do prac związanych „sensu stricte” z kanalizacją a nie oczyszczaniem ścieków. Jednocześnie zwracam uwagę, że zmiany ogłoszenia w zakresie kodów cpv związane są z opisem przedmiotu zamówienia, a tym samym wypełniają  przesłanki z art. ust. 2 PZP?

Odp. Według Zamawiającego podane kody CPV w zupełności charakteryzują przedmiot zamówienia. Wskazanie kodu CPV  dla robót budowlanych jako kodu główny jest zasadne.

3.	Proszę o wyjaśnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej. W ramach powyższego Wykonawca ma wykazać się poprzez a) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 30 szt.; b) budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 200 000,00 zł.; Warunek będzie spełniony, kiedy Wykonawca wykaże, że wykonał ww. zakres robót budowlanych/usług łącznie (w ramach jednego zadania) lub oddzielnie (został wykonany w odrębnych zadaniach). Proszę o wyjaśnienie czy jeżeli wykonawca realizował już usługę na wykonanie i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków to ma wykazać realizację takiego jednego zadania, a czy zatem wykonywał usługę projektowania przydomowych oczyszczani ścieków dla zadania „a” i wykonywał budowę przydomowych oczyszczani ścieków w ramach zadania „b”, czy zatem drugi wariant wykazania spełnienia warunku nie jest innym wariantem? Opis jest nie jednoznaczny bo raz pisze Zamawiający o łącznym wykazani spełnienia zarówno projektowania i budowy w ramach jednego zadania a za chwilę że mogą być to oddzielne zadania. Warunek jest jeden a sposoby jego wykazania są 2 czy zatem może mówić o równości wykonawców. Czy zmiana interpretacji warunku udziału w postepowaniu nie wiąże się z przesunięciem terminu w związku z art. 12a ust. 2 PZP, a może uwzględniając fakt dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020 zamawiający chce się narazić na korekty finansów w oparciu o rozporządzanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej ( Dz. U. 2017 poz. 106)

Odp. Zamawiający dokonał właściwego zapisu. Umożliwił większej liczbie Wykonawców dostęp do przedmiotowego zamówienia, do którego może przystąpić zarówno Wykonawca, który spełnia łącznie wymagania czyli wykonał zadanie w ramach projektuj i wybuduj oraz Wykonawca, który wykonał osobno zadanie polegające na zaprojektowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz osobno na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków przy założeniu spełnienia minimalnych wymagań postawionych w SIWZ.

4.	Czy raport z badań dokonany przez laboratorium notyfikowane ma dotyczyć normy PN EN 125663+A3:2013 czy może PN-EN 12566-3+A1:2009? Zamawiający w części 1 11.6 ogłoszenia o zamówieniu oraz 11.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) powołuje się w opis na obie normy. Jaka zatem jest właściwa i czy nie powinna wystąpić spójność a umiejscowienie błędu w wykazie dokumentów o których mowa w art. 15 ust. 1 PZP powoduje, że jednoznacznie zachodzą przesłanki do zmiany treści siwz oraz ogłoszenia z jednoczesny obligatoryjnym przesunięciem terminu składania ofert.

Odp.  Raporty muszą dotyczyć normy PN-EN 12566-3+A2:2013 dla kompletnej oczyszczalni przebadanej jako całość od wlotu do wylotu ścieków oczyszczonych gdzie proces oczyszczania zachodzi w szczelnym zbiorniku lub zbiornikach oczyszczalni.

5.	Czy na potwierdzenie braku przesłanek do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 PZP, Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz którego członkowie organu założycielskiego lub nadzorczego mają miejsce zamieszkania w poza Rzeczypospolitej Polskiej, ma złożyć tylko oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia? Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę ze taka informacja nie została umieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu, występuje tym samym niespójność pomiędzy siwz a ogłoszeniem o zamówieniu.

Odp. Zamawiający nie określił innych zasad  potwierdzenia braku przesłanek do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 dla Wykonawców, którzy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz którego członkowie organu założycielskiego lub nadzorczego mają miejsce zamieszkania w poza Rzeczypospolitej Polskiej niż dla pozostałych Wykonawców. Przesądzają o tym zapisy pkt 11.8 SIWZ i pkt. III.3. Ogłoszenia o zamówieniu.

6.	Proszę o wyjaśnienie zapisów punktów 1 i 2 ust. 3.5 siwz. Czy oba punkty nie wykluczają się wzajemnie. W pkt. 1 Zamawiający pisze że nie określa żadnych wymagań, natomiast w pkt 2 opisuje wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę? Prawdą jest, że po dłuższej analizie zapisów można wywnioskować, że pkt. 1 odnosi się osób posiadających uprawnienia budowlane a pkt. 2 do pozostałych osób, nie mniej jednak Zamawiający zobowiązany jest na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wskazać zakres czynności a nie wskazywać podstawę prawną czy sposób pracy np. fizyczna.

Odp. Zapis pkt. 3.5 ust. 1 SIWZ dotyczy osób wykonujących czynności projektowe i Wykonawca nie określił wymagań zatrudnienia tych osób w oparciu o umowę o pracę.

Zapis pkt. 3.5 ust. 2SIWZ dotyczy wskazania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót tzw. pracowników fizycznych dla których ustanowiony został wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

Pomiędzy ust. 1 a ust. 2 nie ma sprzeczności z uwagi na to, że na wstępie Zamawiający wskazał grupę osób, których wymóg zatrudnienia osób o umowę o pracy nie dotyczy.

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ wskazując zakres czynności osób których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.

7.	Zamawiający zastrzega, że w przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ), Zamawiający wskaże nową lokalizację, czy będzie to lokalizacja o identycznej przepustowości niż wskazana pierwotnie? Jeśli nie kto pokryje koszty różnicy pomiędzy oczyszczalniami zaoferowanymi a faktycznie zamontowanymi skoro parametry (przepustowość, wielkość) będą inne, a tym samym będzie to inny przedmiot zamówienia.

Odp. Zamawiający przy wskazywaniu nowych lokalizacji nie jest wstanie określić czy wskazana lokalizacja będzie miała identyczną przepustowość jak pierwotnie wskazana. Będzie się starał aby nowe lokalizacja była o tej samej przepustowości.

Wykonawca przy szacowaniu wartości zamówienia musi skalkulować takie przypadki.

8.	Jakie dokumenty maja złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku przestanek do wykluczanie a postepowania na podstawie art. art. 24 ust. 5 pkt. 8 PZP? Czy zamawiający dopuszcza modyfikację załącznika nr 3 w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Odp. Zamawiający nie określa szczegółowych dokumentów potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia z postępowania na podstawie art. art. 24 ust. 5 pkt. 8 PZP. Wykonawca w celu potwierdzenia tego warunku zobowiązany jest złożyć załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ.

9.	Proszę o wyjaśnienie zapisu § 3 ust. 3 wzoru umowy, czy jeśli rezygnacja z danej lokalizacji POŚ nastąpi po wykonaniu dokumentacji projektowej czy powyższy zapis oznacza, że pomimo wykonania swojej usługi Wykonawca w tym zakresie nie otrzyma wynagrodzenia za zaprojektowaną a nie zrealizowaną POS. Jak będzie wyglądała sytuacja z płatność za nową dokumentację projektową, jeśli wskazanie przez Zamawiającego nowej lokalizacji nastąpi już po zatwierdzeniu etapu I umowy.

Odp. Za wykonanie nowej dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie. Zamawiający dokona stosownych zapisów we wzorze Umowy.

10.Wnoszę o zmianę zapisu § 4 ust. 2 pkt. 4 wzoru umowy na następującą treść:

„4) Dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi niezbędne do opracowania i zatwierdzenia projektu budowlanego oraz do wykonania robót budowlanych.”

Powyższe podyktowane jest faktem, że uprawnienia wydawane są imiennie na osobę a nie na podmiot prawa. Podpisując umowę zawierająca taką treść Wykonawca musiałby poświadczyć nie prawdę. W realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi stosowne uprawnienia na każdym etapie realizacji zamówienia.

Odp. Zamawiający dokona stosownych zapisów we wzorze Umowy.

11.	Dlaczego w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie badał przestanki wykluczenia w stosunku do podwykonawców? W siwz nie sprecyzowano takiego wymogu poza treścią ogłoszenia, natomiast w § 8 ust. 5 i 6 wzoru umowy zawarto informację o weryfikacji podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawców.

Odp. Zamawiający będzie badał przesłanki wykluczenia w stosunku do nowych podwykonawców lub zmiany podwykonawcy. Powyższe reguluje zapis 11.7 SIWZ.

12.	Program Funkcjonalno- Użytkowy stanowi wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej, jednocześnie zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przy użyciu nazw własnych lub wskazaniu źródła pochodzenie, dlatego też wnoszę o usunięcie  14 ust. 3 wzoru umowy.

Odp. Zamawiający w §14 ust. 3 wzoru umowy w żaden sposób nie opisuje przedmiotu zamówienia przy użyciu nazw własnych lub wskazaniu źródła pochodzenie. Treść § 14 ust. 3 wzoru umowy należy interpretować tylko pod względem ocen jakości zmienionych materiałów jako wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie a zatem posiadających wymagane prawem orzeczenia lub atesty.

13.	Kto pokryje wyniki badań, o których mowa w §14 ust. 4 wzoru umowy.

Odp.  Wyniki badań o których mowa w §14 ust. 4 wzoru umowy pokryje Zamawiający.

14.	W § 15 ust. 3 wzoru umowy jest mowa o pasie drogowym, proszę o podanie informacji przy jakich drogach zlokalizowane są nieruchomości i kto pokryje koszty zajęcia pasa drogowego.

Odp. Nieruchomości wskazane do budowy POŚ zlokalizowane są przy drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Zaleca się przed złożeniem oferty aby Wykonawca szczegółowo zweryfikował lokalizację poszczególnych nieruchomości. Koszty zajęcia pasa drogowego pokrywa Wykonawca.

15.	Czy przez ubezpieczenie, o którym mowa w § 16 ust. 5 wzoru umowy, należy rozumieć ubezpieczenie celowe dotyczące realizacji zamówienia?

Odp. Ubezpieczenie o którym mowa w §16 ust. 5 dotyczy odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmujące okres od rozpoczęcia robót do końca trwania umowy.

16.	Proszę o wyjaśnienie o jakie potrącenia dokonywane przez Inspektora nadzoru chodzi e § 17 ust. 5 pkt. 6 wzoru umowy. Pragnę nadmienić, że umowa w przedmiotowym zamówieniu jest dwustronna zawierana pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.

Odp. Zamawiający usunie zapisy § 17 ust. 5 pkt. 6 wzoru umowy.

17.	Proszę o wyjaśnienie czy realizacja etapu I i Il kończy się odbiorem częściowym i końcowym dla każdego etapu czy zakończenie etapu I dokonywane jest odbiorem częściowym a etapu Il protokołem odbioru końcowego oraz jak należy rozumieć zapisy 5 19 ust. 1 wzoru umowy w związku z ś 17 ust. 5 pkt. 6 wzoru umowy.

Odp. Realizacja etapu I kończy się odbiorem częściowym. Realizacja etapu II kończy się odbiorem częściowym będącym jednocześnie odbiorem końcowym całości inwestycji.

Rozliczenie za wykonane roboty następuje II etapowo. Etap I po odbiorze częściowym etapu bez stwierdzonych wad i usterek, oraz końcowe rozliczenie po dokonaniu odbioru Etapu II mający charakter odbioru końcowego dla całego zamówienia.

18.	Proszę o wskazanie, kto będzie dokonywał analizy zasadności postoju, o który mowa w Ś 21 ust. 1 pkt. 7 wzoru umowy oraz o wprowadzenie katalogu uzasadnionych przesłanek postoju, tak aby nie wpływało to na uznaniowość Zamawiającego narażającego Wykonawcę na straty.

Odp. Analizy zasadności postoju będzie dokonywał Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wykonawcy w tym zakresie.

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia katalogu uzasadnionych przesłanek przestoju z uwagi na to, że weryfikacja postoju będzie przeprowadzona zawsze po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wykonawcy.

19.	Proszę o wyjaśnienie wysokości kary za nieterminowe dostarczenie harmonogramu?

Odp. Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1000 zł za sam fakt nieprzedstawienia Harmonogramu rzeczowo-finasowego w terminie określonym w §4 ust. 5 wzoru umowy oraz dodatkowo karą 200 zł za każdy kolejny dzień zwłoki poczynając od drugiego dnia zwłoki.

Zamawiający doprecyzuje zapis § 21 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy.

Uwzględniając zakres wątpliwości, obligatoryjne przedłużenie terminu składania ofert w związku z zaistnieniem przesłanek z art. 12a PZP, jak również okres świąteczny oraz fakt okresu urlopowego wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert do 11 stycznia 2018 r.

Odp. Zamawiający poinformuje Wykonawców o zmianie terminu składania ofert poprzez stosowną informację na stronie Zamawiającego .

Wójt gminy

/-/ Henryk Gołębiowski